### LAUDO TÉCNICO N º 06/2018

Ref: PAAF 0024.18.001910-1

- Objeto: Antiga Fábrica de Sabão

- Município: Santa Luzia

- Objetivo: Analisar projeto de intervenção

- Considerações preliminares:

Em 12 de setembro de 2013, a Promotora de Justiça de Santa Luzia, Dra. Vanessa Campolina Rabello Horta, encaminhou ofício a esta Coordenadoria solicitando realização de vistoria na Saboaria Santa Luzia, entre outros imóveis históricos do município.

Em 17 de Fevereiro de 2014, foi elaborado Laudo de Vistoria pela arquiteta urbanista Andréa Lanna Mendes Novais, que reconheceu o valor cultural do imóvel e indicou as medidas emergenciais para a conservação do mesmo.

Em 25 de maio de 2017, após vistoria no local, foi elaborado Laudo Técnico pelas analistas do Ministério Público, a arquiteta urbanista Andrea Lanna Mendes Novais, e a historiadora Neise Mendes Duarte, que sugere a proteção do conjunto que inclui as edificações e estruturas da antiga área industrial por meio de tombamento municipal e indica as seguintes diretrizes de intervenção para a área protegida:

- Preservação integral das fachadas frontal e lateral do conjunto da antiga Fábrica de Sabão, voltadas para Travessa Dona Quita e rua José Simões Sobrinho;

- Em situações que envolvam restauração do imóvel (ou partes), salvaguardar os elementos formais pré-existentes mais característicos da edificação, tanto da fachada quanto da parte interna do imóvel;

- Preservação, recuperação e valorização das chaminés, caldeiras e demais elementos originais ainda preservados no prédio;

- Nova edificação, caso houver, deve respeitar o volume original e proporções existentes, não ultrapassando as linhas das empenas frontais existentes;

- Quando da revisão da cobertura, recomenda-se o resgate original da distribuição das águas, com cumeeira perpendiculares às empenas;

- Resgate dos vãos originais;

- Previsão de unidade das fachadas do conjunto, prevendo a padronização de engenhos publicitários e de cores a serem utilizadas nas alvenarias.

- Análise Técnica:

Em fevereiro de 2018 foi encaminhado para análise deste Setor Técnico anteprojeto para a implantação do centro comercial Trimmo Mall Santa Luzia, elaborado pelo escritório FarKasVölGyi Arquitetura, a ser edificado na área da Antiga Fábrica de Sabão.

O projeto é composto por 21 lojas comerciais e um drive thru, com entrada e saída pela rua do Comércio, próximo à esquina com a rua Rio das Velhas. As lojas possuem dimensões variadas, assim como a forma de acesso, que pode ser feito diretamente das vias circundantes, pelo interior do mall ou junto ao estacionamento. Além das lojas é prevista a existência de anfiteatro, área técnica, centro cultural e estacionamento descoberto na parte posterior com 66 vagas, com acesso pela rua do Comércio, ocupando toda área entre o drive thru e a rua José Sobrinho.

Para a implantação do empreendimento, é proposta a demolição de praticamente todo o quarteirão formado pela rua do Comercio, rua Rio das Velhas, rua José Sobrinho e avenida Francisco Gabrich Sobrinho. Isto inclui a demolição do volume vertical central, onde é prevista a instalação de uma praça de alimentação coberta, de três edificações inventariadas localizadas na rua do Comércio nºs 163,  207/221 e 269 e de uma edificação localizada na rua José Sobrinho nº 40. Estas edificações, além de inventariadas,  também foram classificadas como de preservação rigorosa no anexo 1 da Lei Municipal  nº  2521/2004. Cabe destacar que estas informações encontram-se presentes no informe histórico elaborado pela empresa Tramela sobre a Saboaria Santa Luzia, contratada pela DDX Empreendimentos Imobiliários, em julho de 2017.

| Figura 01 – Edificação localizada na rua do Comercio nº 163. | Figura 02 – Edificação localizada na rua do Comercio nº 207/221. |
| --- | --- |
| Figura 03 – Edificação localizada na rua do Comercio nº 269. | Figura 04 - Edificação localizada na rua José Sobrinho nº 40. |

É prevista a manutenção dos seguintes elementos originais:

- Duas chaminés, que permanecerão preservadas uma próxima ao anfiteatro e outra junto à praça de alimentação.

- Alvenaria frontal de seis segmentos da fachada voltada para a rua Francisco Gabrich.

- Volume e parte da cobertura de dois seguimentos da fachada voltada para a rua Francisco Gabrich., onde se propõe implantar um centro cultural.

Os trechos preservados da fachada voltada para a rua Francisco Gabrich terão o reboco removido, deixando aparente o sistema construtivo original em tijolos maciços. Os ornamentos em massa serão mantidos e receberão pintura nos tons bege, cinza e amarelo. As portas serão substituídas por folhas de vidro.

Figuras 05 e 06 – Anteprojeto do Trimmo Mall na área da Antiga Fábrica de Sabão. Planta baixa e de cobertura.

Figuras 07 e 08 – Anteprojeto do Trimmo Mall na área da Antiga Fábrica de Sabão. Planta baixa e de cobertura.

Não tivemos acesso ao memorial descritivo da intervenção, explicitando o conceito do projeto para facilitar nossa análise. As informações encaminhadas também não esclarecem a respeito do funcionamento do Centro Cultural, do layout, ou da proposta para utilização, e quais os elementos estarão expostos e / ou preservados no interior deste espaço.

Em uma análise inicial, baseada na leitura do projeto, observa-se que as intenções projetuais da equipe responsável pela elaboração do projeto buscaram fazer um contraste claro do que é novo com o que é antigo, utilizando na intervenção proposta, materiais contemporâneos como o vidro e metais, promovendo a clara distinguibilidade de épocas. As novas inserções possuem linhas retas,  seguem a mesma volumetria da edificação antiga existente, mantendo o destaque das duas chaminés e não competindo com a importância dos elementos autênticos que serão preservados. No entanto, este Setor Técnico considera que muito pouco da edificação original foi preservada, não sendo respeitado o aspecto da autenticidade.

Do ponto de vista prático, não são demonstradas na planta a disposição ou existência de banheiros no centro comercial.

- Conclusões:

Considera-se que a implantação do empreendimento no local, desde que realizada com atenção e respeito ao Patrimônio Histórico e Cultural ali existente, dinamizará a região, além de colaborar para a preservação da memória da antiga Saboaria.

A ausência de Memorial Descritivo com a conceituação e descrição do projeto, dificulta o entendimento das intenções do autor quanto as escolhas realizadas. Sendo assim, deverá o Memorial Descritivo deverá ser elaborado contendo descrição do projeto, conceituação, especificação e materiais e outros elementos importantes para entendimento da proposta apresentada.

O projeto apresentado deverá ser revisto e complementado, utilizando o histórico elaborado pela empresa Tramela em julho de 2017 como referência. A proposta inicial apresentada, apesar distinguir a época da intervenção, com escolha de materiais contemporâneos para as novas inserções, e o respeito à volumetria original, com novos volumes em linhas retas seguindo a altimetria existente, desconsidera a maior parte dos elementos originais, assim como a existência de outras edificações com valor histórico reconhecido pelo município, através de inventário e classificação como de proteção rigorosa. Sugere a integração destas edificações (fachada / ou volumetria) no projeto a ser apresentado.

Deve-se atentar também às questões práticas e funcionais do projeto, como a existência de banheiros, acessibilidade e solução para a entrada e saída de veículos pela rua do Comércio, que não comprometa a fluidez do tráfego intenso de veículos pela via.

- Encerramento

São essas as considerações do Setor Técnico desta Promotoria, que se coloca à disposição para o que mais se fizer necessário.

Belo Horizonte,  20 de fevereiro de 2018.

Andréa Lanna Mendes Novais

Analista do Ministério Público – MAMP 3951

Arquiteta Urbanista – CAU A 27713-4

# Footnotes

Ofício 208/2013/6ªPJL – PAAF 0024.18.001910-1 – Fls. 5

Laudo de Vistoria nº14/2014 – PAAF idem – Fls. 19/28

Laudo Técnico nº 02/2017 – PAAF idem – Fls. 41/52